## Slide 1: Virtuální pohonový systém FANUC CNC Guide a jeho využití pro externí řízení skladového manipulátoru
FAKULTA STROJNÍ
Autor DP: Bc. Lukáš Pilný
Vedoucí práce: Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D.
7. 9. 2023

## Slide 2: Cíle diplomové práce
Seznamte se s řídicími systémy CNC a jejich virtualizacemi pro implementaci digitálního dvojčete.
Sestavte generátor NC kódu na základě požadavků pro pohyb skladového manipulátoru.
Implementujte systém pro spouštění NC kódu syntetizovaného v bodě 2 na virtuálním CNC.
Sestavte dynamický simulační model pohonového systému skladu a propojte ho s interpolátorem virtuálního CNC.
Kriticky zhodnoťte dosažené výsledky s ohledem na budoucí využití.

## Slide 3: Virtualizace CNC řídicích systémů - FANUC

## Slide 4: Virtualizace CNC řídicích systémů - Siemens

## Slide 5: Automatický sklad Houfek a.s.
Projekt TAČR na fakultě strojní
Automatický sklad deskového materiálu

## Slide 6: Generátor NC programu
Byly vytvořeny 3 varianty pro pohyby z bodu A do B
Varianta se základními pohyby

## Slide 7: CNC guide 2
Emulovaný řídicí systém CNC FANUC
Hlavní výhody
Umožňuje vývoj aplikací pro CNC řídicí systémy FANUC přímo na PC bez nutnosti fyzického stroje
Výukové účely
Validace NC programů

## Slide 8: Externí řízení CNC FANUC FOCAS 2
Knihovna FOCAS 2
  Umožňuje tvorbu aplikací pro ovládání systému FANUC z PC
  Připojení přes Ethernet nebo HSSB ( High serial speed bus)
  Umožňuje využít většinu funkcí, které je možné využít přímo na CNC

## Slide 9: Externí řízení CNC FANUC Nahrání souboru

## Slide 10: Externí řízení CNC FANUC Ovládání panelu operátora

## Slide 11: Tvorba dynamického simulačního modelu pohonů skladu
Nová funkce Servo model v CNC guide 2
Servo model umožňuje:
  simulace servo řízení
  chování servo motorů od firmy FANUC
  chování posuvných os stroje při uvažování některých jejich mechanických vlastností

## Slide 12: Tvorba dynamického simulačního modelu pohonů skladu
Omezení Servo model:
  funkce je ve vývoji
  neumožňuje plnohodnotnou tvorbu digitálního modelu pohonů skladu
  pomocí funkce je možné definovat pouze zátěžné hmoty připojené přímo na pohony, neumožňuje napojení na uživatelem vytvořený dynamický model soustavy

## Slide 13: Servo model

## Slide 14: Odečítání dat ze simulace SERVO guide

## Slide 15: SERVO guide – Testovací trajektorie

## Slide 16: SERVO guide – některá naměřená dat

## Slide 17: Aplikace pro ovládání CNC FANUC

## Slide 18: Automatizační funkce
Sekvenční diagram externího spuštění CNC programu

## Slide 19: Funkce pro odhad doby běhu programu
Průběh algoritmu pro odhad doby běhu stroje

## Slide 20: Závěr
Všechny cíle diplomové práce byly splněny:
  Rešerše řídicích systémů a digitálního dvojčete
  Generátor NC programu
  Dynamický simulační model ( v rámci možností CNC guide 2)
  Nahrání NC programu do CNC
  Kritické zhodnocení výsledků
Další postup:
  Přidat do aplikace bezpečnostní prvky
  Implementovat funkce na skutečný stoj

## Slide 21: Děkuji za pozornost

## Slide 22: Otázka oponenta:
Uvažovaný systém skladového manipulátoru je v konfiguraci čtyř nezávislých os, v práci se uvažují pouze tři základní pohyby kartézského manipulátoru. Jaký by byl problém úlohu rozšířit na uvedené čtyři osy a proč tato čtvrtá osa nebyla v práci zahrnuta?

## Slide 23
Otázka oponenta:
z
y
x
Oz

## Slide 24
Otázka oponenta:
Přidání osy nebude mít žádný vliv na složitost implementačního řešení
Osa byla vynechána kvůli vyšší srozumitelnosti diplomové práce

## Slide 25
Otázka oponenta:
Nastavení další osy: